Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 (Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г., доп. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.) на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (загл. изм. – ДВ, бл. 3 от 2006 г.)

ДО ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ПЛЕВЕН УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение От Любка Веселинова Александрова – кмет на община Левски 5900, гр. Левски, обл. Плевен, община Левски, бул. "България" № 58, тел. 0650 / 8-24-48 /име, адрес и телефон за контакт, гражданство на инвеститора – физическо лице; / 5900, Гр. Левски, бул. "България" № 58, БУЛСТАТ : 000413814 / седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице/ Пълен пощенски адрес: 5900, гр. Левски, Община Левски, бул. "България" № 58 Телефон, факс и е-mail: тел. 0650 / 8-24-48 ; тел/факс 0650 / 8-31-95 Лице за контакти: инж. Пламен Парашкевов – Директор на Дирекция „ГиА“ УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР, Уведомяваме Ви, че ОБЩИНА ЛЕВСКИ има следното инвестиционно предложение: „Енергийна ефективност в ОУ „Максим Горки“, гр. Левски“ Характеристика на инвестиционното предложение: 1. Резюме на предложението: С настоящото проектно предложение „Енергийна ефективност в ОУ „Максим Горки“, гр. Левски“ Община Левски ще кандидатства по процедура №BG06RDNP001-7.020 Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. С проектното предложение се предвижда ремонт на общински сгради – Училищна сграда и физкултурен салон на ОУ „Максим Горки“ – гр. Левски, с цел постигане на енергийна ефективност. Сградата на училището е построена през 1961 г. на улица „Васил Априлов“ №50, гр. Левски. Представлява масивна двуетажна сграда, изпълнена със смесена стоманобетонна носеща конструкция и зидове от решетъчни тухли. В източния край има частичен сутерен, в който се е намирало старото котелно, а останалата част е под земя. От запад на учебната сграда има едноетажна постройка – столова, която е със самостоятелен достъп от юг. Има едно голямо помещение за хранене и две обслужващи, използващи се за входно предверие и разливна за готова храна. Фасадните стени на училището са изградени от тухлена зидария с външна вароциментова мазилка, а отвътре с шпакловка/мазилка. През годините е била положена топлоизолация EPS с дебелина 60 mm ,с покритие от минерална мазилка. Основният покрив на сградата е „студен“ плосък, с въздушна междина от 25 см. между таванската и покривната плоча. В подпокривното простраство е положена топлоизолация от минерална вата с δ=120 mm Отводняването на покривa е външно и е решено посредством улуци и водосточни тръби, минаващи по външните ограждащи стени и изливащи се свободно на терена пред сградата. Значителна част от дограмата на сградата е сменена през годините със система от PVC профил и стъклопакет, която се намира добро общо състояние. Новата дограма е здрава, със съвременна визия и с добри технически показатели. Строителните и геометрични характеристики на сградата, получени след оглед и заснемане, са обобщени в таблица 1. Застроена площ (ЗП) Разгъната застроена площ Отопляема площ Отопляем обем (бруто) Отопляем обем (нето) Aзп, m2 Aрзп, m2 Aот, m2 Vоо, m3 Vоо, m3 819 1 509 1 450 5 235 4 188 Извършеното енергийно обследване показа, че при сегашното състояние на сградата и системите на топлоснабдяване не се осигуряват изискваните санитарно – хигиенни норми за топлинен комфорт. Средната поддържана температура в сградата е 13,6 ⁰С, която е по - ниска от нормативната 20,0 ⁰С. Причини за това са топлинните загуби през ограждащите елементи. Установен е потенциал за намаляване на действително необходимите разходи за отопление с 80%, което се равнява на 74 637 kWh/y с екологичен еквивалент 61,13 тона спестени емисии CO2. Училищният физкултурен салон представлява сграда от еднообемно хале, изпълняващо функцията на физкултурен салон към училището. Постройката е изградена от сглобяема стоманобетонна конструкция. Сградата е частично двуетажна, като на втория етаж са разположени съблекални и санитарни помещения, същите като на първия етаж. Фасадните стени са изпълнени с тухлена зидария, а финишното им покритие е от вароциментова мазилка, както и с декоративна тухлена зидария от южната страна. Част от дограмата на сградата е сменена през годините със система от PVC профил и стъклопакет, която се намира добро общо състояние. Новата дограма е здрава, със съвременна визия и с добри технически показатели. Дограмата, където не е сменена е дървена слепена, която е в компрометирано състояние, изметната, неуплътнена, с олющена боя и негодна да изпълнява качествено предназначението си. Строителните и геометрични характеристики на сградата, получени след оглед и заснемане, са обобщени в таблица 2. Застроена площ (ЗП) Разгъната застроена площ Отопляема площ Отопляем обем (бруто) Отопляем обем (нето) Aзп, m2 Aрзп, m2 Aот, m2 Vоо, m3 Vоо, m3 397,20 475,00 475,00 2 750,00 2 200,00 Извършеното енергийно обследване показа, че при сегашното състояние на физкултурния салон и системите на топлоснабдяване не се осигуряват изискваните санитарно – хигиенни норми за топлинен комфорт. Средната поддържана температура в сградата е 10,2 ⁰С, която е по - ниска от нормативната 18,0 ⁰С. Причини за това са топлинните загуби през ограждащите елементи, както и неефктивното отопление. (посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС) 2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив: Предвидените енергоспестяващи мерки за училищната сграда са: 1) Топлинно изолиране на външните стени от външната страна с EPS 40 mm и последващо измазване с минерална мазилка за стените от тип 1. 2) Топлинно изолиране от външната страна на покрив тип 2 с XPS 120 mm, полагане на армирана циментова замазка и битумна хидроизолация. 3) Изграждане на енергоефективни автономни термопомпени агрегати (въздух/въздух), включително необходимата тръбна разводка и дренажна система. Информация за основните икономически параметри на предлаганите пакети от енергоспестяващи мерки в училищната сграда на ОУ „Максим Горки“. Табл.3 № Наименование на енергоспестяващите мерки Съществуващо положение Спестена енергия Анализ Общо Електро енергия Инвести ции Печалба Срок на откупуване kWh/y kWh/y % kWh/y лв. лв./год. години ЕСМ B1 Топлинно изолиране на външните стени 92 179 5 031 5 5 031 25 740 1 107 23,25 ЕСМ B2 Топлинно изолиране на покрива 92 179 13 108 14 13 108 33 000 2 884 11,44 ЕСМ С1 Термопомпени агрегати (въздух/въздух) 92 179 56 498 61 56 498 117 600 12 430 9,46 Общ пакет от мерки 74 637 80 176 340 16 421 10,74 С оглед на предписаните по-горе енергоспестяващи мерки, се предвижда изграждане на фотоволтаична електрическа централа за собствени нужди, която да покрива необходимостта от електрическа енергия, използвана за отопление в сградата. Предвидените енергоспестяващи мерки за физкултурен салон са: 1) Топлинно изолиране на външните стени от външната страна с EPS 100 mm и последващо измазване с минерална мазилка за стените от тип 1 и тип 2 . 2) Подмяна на съществуващата дървена дограма със система от петкамерен PVC профил и стъклопакет, с обобщен коефициент на топлопреминаване U ≤ 1,40 W/m2K. 3) Топлинно изолиране от външната страна на покрив тип 2 с XPS 120 mm, полагане на армирана циментова замазка и битумна хидроизолация. 4) Изграждане на енергоефективни автономни термопомпени агрегати (въздух/въздух), включително необходимата тръбна разводка и дренажна система. Информация за основните икономически параметри на предлаганите пакети от енергоспестяващи мерки във физкултурен салон. Таблица 4 № Наименование на енергоспестяващите мерки Съществуващо положение Спестена енергия Анализ Общо Електро енергия Инвести ции Печалба Срок на откупуване kWh/y kWh/y % kWh/y лв. лв./год. години ЕСМ B1 Топлинно изолиране на външните стени 90 142 18 695 21 18 695 87 840 4 113 21,36 ЕСМ B2 Подмяна на дограма със система от PVC профил и стъклопакет 90 142 16 662 18 16 662 70 686 3 666 19,28 ЕСМ B3 Топлинно изолиране на покрива 90 142 2 126 2 2 126 6 900 468 14,74 ЕСМ С1 Термопомпени агрегати (въздух/въздух) 90 142 43 818 49 43 818 74 400 9 640 7,72 Общ пакет от мерки 81 301 90 239 826 17 887 13,41 3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон: Целите на проекта са в пълно съответствие със Стратегическа цел 2. Запазване и развитие на човешкия капитал и подобряване на социалните дейности и Стратегическа цел 3. Устойчиво развитие на територията и техническата инфраструктура и съхраняване на околната среда от План за интегрирано развитие на Община Левски за периода 2021-2027 година, а дейностите ще имат принос за изпълнение на следните мерки от: - Приоритет 2. Развитие на човешкия потенциал и предоставяне на качествени социални услуги. Мярка 1. Подобряване на достъпа до образование и повишаване на образователното равнище; Мярка 3. Подобряване на образователната, здравната инфраструктура и социалните услуги. Мярка 5. Подобряване на условията за спорт, развитие на младежките дейности и съпътстващата им инфраструктура. - Приоритет 3. Подобряване на свързаността и качеството на средата на живот. Мярка 6. Опазване и възстановяване на околната среда; Мярка 9 Изграждане и експлоатация на алтернативните източници на енергия. Разрешителни документи по реда на ЗУТ. 4. Местоположение: (населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура) Училищната сграда и физкултурния салон на ОУ „Максим Горки“ са разположени в Поземлен имот 43236.401.1893, област Плевен, община Левски, гр. Левски, ул. Васил Априлов № 50, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За обект комплекс за образование, площ 10774 кв. м, стар номер 1294, по КККР, квартал 131, парцел I по ПУП на гр. Левски. Училищна сграда – имоти: ПИ№43236.401.1893.1, област Плевен, община Левски, гр. Левски, ул. Васил Априлов № 50, вид собств. Общинска публична, функц. предн. Сграда за образование, брой етажи 2, стар номер 1294, застроена площ 688 кв. м, И№ 43236.401.1893.2, област Плевен, община Левски, гр. Левски, ул. Васил Априлов № 50, вид собств. Общинска публична, функц. предн. Сграда за образование, брой етажи 1, застроена площ 112 кв. м . и ПИ№ 43236.401.1893.7, област Плевен, община Левски, гр. Левски, ул. Васил Априлов № 50, вид собств. Общинска публична, функц. предн. Друг вид обществена сграда, брой етажи 1, застроена площ 36 кв. м Физкултурен салон – имоти: ПИ№ 43236.401.1893.3, област Плевен, община Левски, гр. Левски, ул. Васил Априлов № 50, вид собств. Общинска публична, функц. предн. Сграда за образование, брой етажи 1, застроена площ 378 кв. м, 43236.401.1893.4, област Плевен, община Левски, гр. Левски, ул. Васил Априлов № 50, вид собств. Общинска публична, функц. предн. Друг вид обществена сграда, брой етажи 1, застроена площ 25 кв. м и ПИ№ 43236.401.1893.8, област Плевен, община Левски, гр. Левски, ул. Васил Априлов № 50, вид собств. Общинска публична, функц. предн. Друг вид обществена сграда, брой етажи 1, застроена площ 61 кв. м. Имотите са разположени в регулацията на град Левски и не засягат елементи на Националната екологична мрежа и обекти на културното наследство. 5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията: (включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови) Не се предвижда. 6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води: Не се очаква. 7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители: Оценка на екологичния ефект от енергоспестяващите мерки за училищната сграда: Установен е потенциал за намаляването на действително необходимите енергийни разходи за сградата с 74 637 kWh/y с екологичен еквивалент 61,13 тона спестени емисии CO2, както следва: табл.4 № Наименование на енергоспестяващите мерки Спестена енергия Коефициент на екологичен еквивалент на енергоресурси Спестени емисии Електроенергия Електроенергия kWh gCO2 / kWh t ЕСМ B1 Топлинно изолиране на външните стени 5 031 819 4,12 ЕСМ B2 Топлинно изолиране на покрива 13 108 819 10,74 ЕСМ С1 Термопомпени агрегати (въздух/въздух) 56 498 819 46,27 Общо спестени емисии CO2 : 61,13 Оценка на екологичния ефект от мерките за физкултурен салон: Установен е потенциал за намаляването на действително необходимите енергийни разходи за сградата с 81 301 kWh/y с екологичен еквивалент 66,59 тона спестени емисии CO2 . таблица 5 № Наименование на енергоспестяващите мерки Спестена енергия Коефициент на екологичен еквивалент на енергоресурси Спестени емисии Електроенергия Електроенергия kWh gCO2 / kWh t ЕСМ B1 Топлинно изолиране на външните стени 18 695 819 15,31 ЕСМ B2 Подмяна на дограма със система от PVC профил и стъклопакет 16 662 819 13,65 ЕСМ B3 Топлинно изолиране на покрива 2 126 819 1,74 ЕСМ С1 Термопомпени агрегати (въздух/въздух) 43 818 819 35,89 Общо спестени емисии CO2 : 66,59 8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране: Ще се генерират в малки количества строителни отпадъци, като тяхното оползотворяване и/или обезвреждане ще бъде предвидено в ПУСО. 9. Отпадъчни води: (очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.) - 10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението: (в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях) Не се очаква. І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС. Моля на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 от ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка. Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС. ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване) Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания (мотиви): …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Прилагам: 1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС. 2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение. 3. Други документи по преценка на уведомителя: 3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение; 3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб. 4. Електронен носител - 1 бр. 5.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща. неприложимо 6.  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща. неприложимо 7.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор. Дата: …………………. Уведомител: ………………………… (подпис)