Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 (Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г., доп. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.) на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (загл. изм. – ДВ, бл. 3 от 2006 г.)

ДО ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ПЛЕВЕН УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение От Любка Веселинова Александрова – кмет на община Левски 5900, гр. Левски, обл. Плевен, община Левски, бул. "България" № 58, тел. 0650 / 8-24-48 /име, адрес и телефон за контакт, гражданство на инвеститора – физическо лице; / 5900, Гр. Левски, бул. "България" № 58, БУЛСТАТ : 000413814 / седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице/ Пълен пощенски адрес: 5900, гр. Левски, Община Левски, бул. "България" № 58 Телефон, факс и е-mail: тел. 0650 / 8-24-48 ; тел/факс 0650 / 8-31-95 Лице за контакти: инж. Пламен Парашкевов – Директор на Дирекция „ГиА“ УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР, Уведомяваме Ви, че ОБЩИНА ЛЕВСКИ има следното инвестиционно предложение: „Реконструкция на селищна водопроводна мрежа на с. Обнова, общ. Левски, обл. Плевен“. Характеристика на инвестиционното предложение: 1. Резюме на предложението: С настоящото проектно предложение „Реконструкция на селищна водопроводна мрежа на с. Обнова, общ. Левски, обл. Плевен“ Община Левски ще кандидатства по процедура №BG06RDNP001-7.021 Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Водопроводната мрежа в с. Обнова е изградена основно в периода 1963 – 1968 г. и е силно амортизирана, с чести аварии и непрекъсната загуба на вода от амортизирани връзки между тръбите. Установени са значителни загуби на вода в района, където тръбите са етернитови и голям брой аварии. С настоящото инвестиционно предложение ще се подмени значителна част от водопроводната мрежа по улиците, където има установени най-много аварии и проблеми при доставянето на водата до потребителите. Подобряването на водоснабдителната инфраструктура ще допринесе за постигане на европейските стандарти за икономичност и целогодишно и непрекъснато водоподаване, а именно Предоставяне на питейна вода, отговаряща на стандартите на Директивата на ЕО за питейна вода 98/83/ЕО и осигуряване на населението с качествена питейна вода, като мрежата в село Обнова се превърне в добре експлоатирана, наблюдавана и контролирана зона; Осигуряване на качествени услуги, свързани с водите, според принципите за максимална рентабилност и качество на работата и приемливи цени за населението; Подобрена сигурност на снабдяването чрез замяна на амортизирани азбестоциментови и стоманени водопроводи с нови; Подобряване качеството на питейните води чрез намаляване на инфилтрацията след рехабилитацията на водопроводната мрежа; Намалени физически загуби на вода и прекратяване унищожаването на съществуващата инфраструктура следствие отстраняване на аварии по амортизираните водопроводи; Ще се предвиди изискваното от нормите противопожарно водоснабдяване; При извършеното строителство ще бъдат открити и отстранени всички незаконно ползващи вода потребители и незаконни включвания, ако има такива; Ще се подменят и изградят връзки между клоновенте, като се създават условия мрежата да работи като сключена, където е възможно, с всички предимства на сключената мрежа. (посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС) 2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив: За изпълнението на обекта е предвидено: Подмяна на 7183,80 m водопроводна мрежа с тръби полиетилен висока плътност РЕ100 с номинално налягане PN10 SDR 17. Ще се използват тръби с диаметър DN 125, DN 110 и DN 90. Подмяна на 391 броя СВО с дължина 3195,40 m. Сградните отклонения ще се изпълняват от тръби PEHD с диаметри DN 32 и DN 63 за обществените сгради. От реконструираната мрежа по следните клонове няма данни да съществува стара мрежа и те се изграждат като нови, за да работи мрежата като сключена с нейните предимства - клон 5 – 195,40 m DN 90 и клон 10 от ОК 70 до ОК 71 - 117,15 m DN 110 Общо е предвидена реконструкцията на 10379,20 м водопроводна мрежа и СВО. Предвидена е рехабилитацията на 15 второстепенни клона. Изграждане на 59 броя нови надземни пожарни хидранти. За обезвъздушаване на водоснабдителната мрежа в точките, където наклонът се променя от възходящ в низходящ са предвидени подземни комбинирани автоматични въздушници с диаметър DN 80 mm - общо 7 броя. Източването на водопроводите при аварии ще става чрез пожарните хидранти, разположени в най-ниските точки на системата при смяна на наклона от низходящ във възходящ. Предвидени са общо 53 броя шибърни спирателни кранове, окомплектовани с телескопичен шиш и чугунено гърне. Новопроектираните водопроводи е ще бъдат положени в уличното платно съгласно действащата регулация и съгласно Наредба № 8 за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населените места от 28.07.1999. Поради спецификата на устройството на уличната мрежа в селото, съществуващата водопроводна мрежа почти изцяло е изградена под тротоарите, които са тревни площи, извън ивиците с настилка за движение на транспортните средства. Поради това новата мрежа ще се полага до съществуващата на 30 cm от нея. Идентифицираните за реконструкция водопроводи ще се изграждат основно по траншеен, открит способ (изкопно). Пресичанията на асфалтовите настилки, както от водопроводите /клон 2, клон 8 и клон 15/, така и от сградните водопроводни отклонения ще се извършва по безизкопна технология, без да се нарушава асфалтовата настилка. Изкопните работи ще се извършат механизирано, а на местата където е нужна по-прецизна работа ще се извършат ръчно. Траншеите ще се изпълнят укрепено по всички улици. Предвидените за реконструкция СВО са както следва: - Къси – 225 броя с Lср. = 5,95 m без възстановяване на настилката - Дълги - 10 броя с Lср. = 6,20 m без възстановяване на настилката - Дълги - 91 броя с Lср. = 8,65 m с трошено-каменна настилка - Дълги - 65 броя с Lср. = 15,50 m по безизкопна технология с къртица Общо: 391 броя с дължина 3195,40 m. Диаметри – DN 32 и 3 броя DN 63 с дължина 60 m. 3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон: Целите на проекта са в пълно съответствие със Стратегическа цел 3. Устойчиво развитие на територията и техническата инфраструктура и съхраняване на околната среда от План за интегрирано развитие на Община Левски за периода 2021-2027 година, а дейностите ще имат принос за изпълнение на следните мерки от: - Приоритет 3. Подобряване на свързаността и качеството на средата на живот. Мярка 3. Рехабилитация и поддръжка на водопроводната и канализационна мрежа. Разрешителни документи по реда на ЗУТ. 4. Местоположение: (населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура) Проектното предложение ще се реализира в регулацията на населеното място с. Обнова Обхват на проектното предложение Улици От ОК до ОК ул. Заря ОК 366 – ОК 369 ул. Васил Петлешков ОК 360а – ОК 369 Връзка при ОК370 ОК 330 – ОК 359 ул. Рила ОК 359 – ОК 353 ул. Люляк ОК 353 – ОК 327 ул. Сергей Румянцев ОК 328 – ОК 357 ул. Трети март ОК 223 – ОК 319 ул. Иван Вазов ОК 319 – ОК 211 ул. Родопи ОК 304 – ОК 334 ул. Арда ОК 227 – ОК 267 ул. Винчо Цачев ОК 268 – ОК 273 ул. Марица ОК 273 – ОК 274 ул. Христо Смирненски ОК 267 – ОК 268 ул. Малчика ОК 110 – ОК 197 ул. Пионерска ОК 169 – ОК 141 ул. Вела Пеева ОК 79 – ОК 75 ОК 75 – ОК 73 ул. Вит ОК 55 – ОК 32 ул. Борислав Анастасов ОК 87 – ОК 134 Приложена е схема. 5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията: (включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови) Не се предвижда. 6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води: Не се очаква. 7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители: Не се очаква. 8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране: Ще се генерират в малки количества строителни отпадъци, като тяхното оползотворяване и/или обезвреждане ще бъде предвидено в ПУСО. 9. Отпадъчни води: (очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.) Н/П 10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението: (в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях) Не се очаква. І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС. Моля на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 от ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка. Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС. ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване) Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания (мотиви): Прилагам: 1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС. 2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение. 3. Други документи по преценка на уведомителя: 3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение; 3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб. 4. Електронен носител - 1 бр. 5.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща. неприложимо 6.  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща. неприложимо 7.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор. Дата: …………………. Уведомител: ………………………… (подпис)