РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ОБЩИНА ЛЕВСКИ

5900 Левски, бул. „България“ № 58, тел. 0650 / 8-24-48, факс 0650 / 8-31-95, e-mail: obshtina@oblevski.egov.bg

Съгласно чл.19, ал.3, т.13. (доп. – ДВ, бр. 19 от 2021 г., в сила от 5.03.2021 г.) от ЗУО, текстът в чл.3, ал.3, т.3 от Наредба №11 се допълва както следва:

„осигуряването на информация на обществеността по т. 1 - 12, 14 и 15, както и информация относно мерките за предотвратяване образуването на отпадъци и предотвратяването на нерегламентираното изхвърляне на отпадъци чрез интернет страницата на съответната община, както и по друг подходящ начин“;

Чл. 33, ал. 2 се допълва: „Площадките за предаване на МРО, в т.ч отпадъци от хартия и картон, пластмаси и стъкло, както и площадките за предаване на разделно събрани отпадъци от домакинства, в т.ч едрогабаритни, опасни отпадъци от домакинства и други, следва да отговарят на следните изисквания:

1. да са оградени, с осигурена охрана и контролно – пропускателен пункт, с изградена инфраструктура, с покритие от асфалт и/или бетон;

2. да са с достатъчна складова площ – закрита или закрит контейнер за съхраняване на приетите отпадъци: хартия, картон, видовете пластмаси /PET, LDPE, HDPE/ и др. и стъкло по видове;

3. да са снабдени с кантар за измерване на приетите количества;

4. да имат схема с обозначение на всички зони на територията на площадката;

5. да притежават документ по чл.35 от ЗУО и изпълняват изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;

Нова ал. 3 Кметът и общинската администрация осигуряват площадки, в това число и мобилни пунктове за безвъзмездно предаване на разделно събирани едрогабаритни и опасни отпадъци от домакинства по чл. 19, ал 3 т. 11 от ЗУО, отговарящи на изискванията по ал.2.

Нова ал. 4 За всяка площадка по предходните алинеи общинската администрация изготвя подробни указания за работа.

В чл.14, ал.2 се прави поправка „…………..издадена в срок до 31 октомври на текущата година“

В чл.22, ал.1 се прави поправка „…………………съгласно изискванията на Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци (обн. ДВ, бр.100/2022)

В чл.50, ал.1, т.2 се прави поправка „……………….съгласно изискванията на Наредбата за отработени масла и отпадъчните нефтопродукти (обн.Дв, бр.100/2022)“

В чл. 62, ал. 1, т. 1 текстът се допълва: „(доп. – ДВ, бр. 88 от 2017 г., в сила от 1 януари на втората година, следваща публикуването на резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. - изм., бр. 98 от 2018 г., в сила от 1.01.2019 г., бр. 14 от 2021 г., в сила от 17.02.2021 г.) изхвърля отпадъци на неразрешени за това места или в съдове или торби, различни от определените от общината за измерване на количество битови отпадъци по чл. 67, ал. 8 от Закона за местните данъци и такси;

В чл. 62, ал. 5, т.1 текстът се допълва: „(доп. – ДВ, бр. 88 от 2017 г., в сила от 1 януари на втората година, следваща публикуването на резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. - изм., бр. 98 от 2018 г., в сила от 1.01.2019 г., бр. 14 от 2021 г., в сила от 17.02.2021 г.) изхвърля неопасни отпадъци на неразрешени за това места или в съдове или торби, различни от определените от общината за измерване на количество битови отпадъци по чл. 67, ал. 8 от Закона за местните данъци и такси“;

В чл. 62, отпадат алинеи от 8-12. А 13?????

В §1, т. 1 от ДР се допълва с две нови подточки, както следва: "Битови отпадъци" са:

а) смесени отпадъци или разделно събирани отпадъци от домакинства, включително хартия и картон, стъкло, метали, пластмаса, биоотпадъци, дървесина, текстил, опаковки, отпадъци от електрическо и електронно оборудване, отпадъци от батерии и акумулатори, както и едрогабаритни отпадъци, включително дюшеци и мебели;

б) смесени отпадъци или разделно събирани отпадъци от други източници, когато тези отпадъци са сходни по естество и състав с отпадъците от домакинства;

Битовите отпадъци не включват отпадъците от производството, селското стопанство, горското стопанство, рибарството, септичните ями и канализационната система и от третирането на отпадъчните води, включително утайки от пречистване на отпадъчни води, излезли от употреба моторни превозни средства или отпадъци от строителство и разрушаване.